# 谈 判 文 件

（竞争性谈判）

项目编号：CGZX-G2018003.BJ

项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统

# 北京市大兴区政府采购中心

二零一八年八月

# 谈 判 文 件 目 录

第一部分  竞争性谈判邀请………………………………………………3

第二部分	供应商须知……………………………………………………4

第三部分	货物技术规格及要求…………………………………………9

第四部分  供应商报价文件组成及要求…………………………………11

第五部分 	政府采购合同…………………………………………………43

第一部分　竞争性谈判邀请

北京市大兴区政府采购中心受北京市大兴区公安消防支队的委托，对下述货物及服务以竞争性谈判的方式进行采购。根据《关于“保利融创(河西)消防中队接处警系统”项目变更采购方式的申请》的文件批复，现邀请贵单位按此谈判文件的要求前来洽谈。

1．项目编号：CGZX-G2018003.BJ

2．货物名称和数量：（见第三部分货物技术规格及要求）

3．交货时间：合同签订生效后30日内供货、安装、调试完毕

4．交货地点：需方指定地点

5．谈判文件发放时间：2018年8月14日上午9:30－11:30下午：2:00－5:00（北京时间）

发放地点：北京市大兴区政府采购中心（北京市大兴区兴政街29号建设大厦东配楼一层107室）

联系电话：010-69231333、69231339转205

传　　真：010-69231333、69231339转202   邮政编码：102600

联 系 人:卢老师

6．送达技术文件时间：2018年8月21日上午9:00－9:30（北京时间）

送达商务文件时间：与技术文件一同递交

送达最终报价文件时间：根据谈判情况另行通知

送达技术、商务文件地点：北京市大兴区政府采购中心（北京市大兴区兴政街29号建设大厦东配楼一层101室（第一开标室）

逾期送达或不符合规定的报价文件恕不接受。

7．保证金的递交：本项目不收取投标保证金。

8．谈判时间：2018年8月21日上午9:30（北京时间）

谈判地点：北京市大兴区政府采购中心（北京市大兴区兴政街29号建设大厦东配楼一层101室（第一开标室）

9．采购中心主任邮箱：dxcgzx@163.com，供应商对采购中心的工作有意见或建议，请发送电子邮件与我们联系，邮件中须明示公司名称、联系人、联系电话等。

# 第二部分  供应商须知

一、供应商参加政府采购活动应当具备以下条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

二、谈判程序

# 本项目于2018年8月13日开始向供应商发出谈判文件，本次谈判采用谈判小组与每一个供应商单独谈判的方式，谈判定于北京时间2018年8月21日上午9：30开始。本次谈判分为二个环节：第一环节为技术及商务谈判；第二环节为最终报价。递交技术及商务文件的截止时间是北京时间2018年8月21日上午9:30止，请各供应商准时到达，过时按弃权处理。地点：北京市大兴区政府采购中心（北京市大兴区兴政街29号建设大厦东配楼一层101室（第一开标室）。递交商务文件及最终报价的日期是2018年8月21日，具体时间当天通知。

# 谈判小组首先对所有报价文件进行资格性审核，将审查报价文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、报价人是否提交了保证金、有无计算上的错误等。对未作出实质性响应的报价供应商给予明确指出问题，明确告知不能再参加下一轮次报价。

# 对作出实质性响应的供应商按照如下环节开展谈判：

# 第一环节谈判的内容是供应商提供产品的技术及商务部分，按递交谈判文件的先后顺序，供应商就产品的质量、性能、售后服务等方面进行介绍（第一环节的谈判轮次视情况而定）。谈判过程中供应商所报技术参数在没有取得谈判小组同意的情况下不得更改。供应商所报产品必须满足谈判文件要求，并对谈判文件作出实质性响应。如提供的产品不能满足谈判文件要求，供应商就不能进行第二环节的最终报价。第二环节最终报价时间根据第一环节谈判情况另行通知。

在评审期间，谈判小组有权以书面方式要求报价人对其报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。报价人澄清应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行。澄清文件将作为报价文件内容的一部分。

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

谈判小组根据项目情况可进行一轮或多轮谈判。每轮谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内（一般以每轮谈判结束后现场规定）进行报价。最后报价以最后一轮谈判结束后的报价为准。

如果未在规定时间内进行报价，则以上轮谈判的报价作为最后报价（进行一轮谈判的，以谈判文件的报价为准）。

# 谈判小组将根据谈判情况及最终报价，按成交标准比照最低评标价的方法确定成交供应商。

三、谈判内容

（一）技术部分

1、产品及主要的配件、品牌、产地及技术参数，在符合国家标准或行业规范（除有特殊说明）外，必须满足谈判文件要求；

2、产品的寿命及使用成本；

3、产品性能互换性及标准；

4、技术规范偏离程度；

5、实施计划及各项保证措施；

6、交货时间；

7、业绩；

8、财务状况；

9、质量体系认证；

10、资质证书等级。

（二）商务部分

- 厂家提供合理价格及价格的组成：包括主要配件的价格、运费、保险费、安装调试等费用；

- 价格谈判。

- 售后服务：保修期、免费维护期及维修响应时间；

四、 成交标准及评审方法

# （一）成交标准

# 评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。资格性审核、比较技术和报价的同时考虑以下因素：

# 1、技术部分

# 2、商务部分

# 3、设计方案先进、合理；

# 4、产品是节能型产品；

# 5、产品的性能、互换性及标准；

# 6、产品的寿命、经营成本；

# 7、实施计划及各项保证措施、售后服务、备件供应；

# 8、经营信誉；

# 9、财务状况、资金垫付能力；

# 10、提供的特殊服务和优惠条件

# 11、地理环境和交通条件；

# 12、公司业务实力、熟练程度及业绩。

# （二）评审方法

# 本项目采用最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，根据财库[2007]2号文件《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》精神的规定，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商的评标方法。

五、供应商参加本次政府采购活动应当承担的义务和享有的权利

（一）供应商领取了《谈判文件》，表明供应商已经自愿参加了本次采购活动。供应商必须严格遵守《谈判文件》中的规定并按照文件的相关内容执行；

（二）在货物服务竞争性谈判采购活动中，采购中心工作人员、谈判小组成员及其他相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避；

（三）谈判文件规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准。谈判文件不得要求或者标明特定的供应商或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在报价供应商的其他内容。如有上述情况供应商有权向采购中心提出质疑；

（四）供应商可以组成联合体进行谈判，并在报价文件中附有联合体声明，说明联合体各方应承担的权利、义务及相关责任；

（五）供应商提供的报价文件应符合谈判文件的要求，技术部分应对谈判文件的要求做出实质性响应。报价文件中的承诺等各项内容均可作为评审的依据，亦可作为合同的条款。

（六）在谈判现场，供应商应听从采购中心的安排，并应保持会场的安静，禁止大声喧哗，禁止吸烟，严禁与评委交谈和递交名片。并请将手机关机或调到振动挡。

（七）成交结果的公告。成交供应商确定后的一个工作日内，采购中心会在北京市财政局指定的政府采购信息发布媒体上公告，请供应商及时查询。成交供应商看到公告后请与采购中心及时联系，未成交供应商请与采购中心联系退保证金事宜。网址如下：

北京市政府采购网		www.ccgp-beijing.gov.cn

中国政府采购网     	www.ccgp.gov.cn

大兴区财政局网      www.czj.bjdx.gov.cn

（八）对成交结果或采购过程存有疑义的，请供应商在成交结果法定公示期内向采

购中心提出书面质疑，要求法人亲自到场且携带如下资料：1、身份证和身份证复印件，2、授权书、被授权人身份证及复印件，3、质疑书。若对答复不满意或者采购中心、采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门（政府采购办公室）进一步提起投诉。

六、报价偏离与非实质性响应

1、对于报价文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响报价供应商的相对排序。

2、在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审小组要审查每份报价文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。对关键条款，例如关于产品质量、保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评审小组决定报价文件的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被拒绝。报价供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价文件，每种货物只能有一个报价，不接受选择性报价。

4、报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。所有报价均以人民币报价。报价人的报价应遵守 《中华人民共和国价格法》。

5、除上述要求规定外，如发现下列情况之一的，其报价文件也将被拒绝：

- 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超出经营范围报价的；

- 报价文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权的；

- 报价有效期不足的；

- 报价文件中提供虚假或失实资料的。

- 不具备谈判文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

七、北京市大兴区政府采购中心对本谈判文件有最终解释权。

第三部分 货物技术规格及要求

招标编号：CGZX-G2018003.BJ

项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统

第一部分  货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 分包控制金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接处警系统 | 一批 | 70 |  |
| 项目总预算合计(万元) | 70 |

备注：

1．交货时间：合同签订生效后30日内到货；交货地点：买方指定地点。

2. 应使用单位要求：

根据用户要求：

- 项目不接受联合体投标；

- 本项目不接受进口设备，若投进口产品，该供应商的投标将被拒绝；

- 本项目的主要标的物：车载终端，视频会议终端，投影设备。

3．本项目不接受进口产品投标（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），若投进口产品，该供应商的投标将被拒绝。

4．根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）的规定，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，本项目中所投产品属于以上十九类强制采购节能产品中的，须在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)，国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国节能节水认证网（http://www.cecp.org.cn）公布的“节能产品政府采购清单”目录中。在投标文件中必须提供节能产品政府采购清单复印件，并加盖本单位公章。

第二部分  技术规格

一、建设需求

（一）视频会议部分

高清视频会议系统工程建设内容包括：高清视频会议系统建设完毕后，进行系统联调,可实现与支队及北京消防总局视频指挥，视频、音频等会议功能畅通优良，与北京消防总局高清视频会议系统互联互通。

（二）图像监控部分

1、室外监控点需具备红外补光功能，且红外照射距离不低于120米；

2、室外监控点需具备防尘防水功能，且防护等级应不低于IP66防护标准；

3、投标人应根据现场情况科学选择合适的安装地点并考虑相应的避雷防护设备和措施,投标人应满足我单位要求的视角进行安装，必要时有权要求投标方提供监控立杆；

4、图像监控系统的控制协议，必须符合北京消防总局图像信息管理平台的编码和控制要求,且能接入北京消防总局的图像信息管理平台，实现北京消防总局图像信息管理平台对前端摄像机的切换和控制，实现互联互通。

5、硬盘录像机的存储格式和调用协议，必须符合北京消防总局图像信息管理平台的协议要求，且能接入北京消防总局的图像信息管理平台实现对录像的查询、播放和下载功能；

6、火场图像采集摄像机，通过连接消防中队3G火场图像传输终端上传的图像，必须能接入北京消防总局的3G无线图像管理平台，并能实现与119消防综合应急救援图像信息管理系统的数据交互和控制，实现互联互通。

（三）无线通信部分：

1、能够接入北京市现有的800M无线政务网系统。

2、能够与现有北京消防总局、大兴支队、中队的无线终端通信，满足火场临时通信组网。

二、建设要求：

1、此项目不是简单地设备安装调试，是涵盖了中队通信室基础环境、接警系统、视频会议、1营区图像监控、无线通信系统、灭火救援调度指挥系统的软件安装调试等工作，是交钥匙工程。。

2、此项目是北京消防总局灭火救援指挥系统的延伸，涉及到软件和硬件的集成工作。因此，投标人提供的相关产品必须满足与消防局现有的灭火救援指挥系统软件配套使用。

3、投标人具有本地维护能力，具备7×24小时系统维护响应能力；应保持24小时电话畅通，在接到用户系统故障报修电话后，不能电话沟通解决的，需2小时内到达现场，4小时内排除故障。如为硬件故障需提供相关备机替代。

4、投标人提供所投800M产品无线政务网的入网检验报告。

5、质保期：项目所有内容验收合格后质保3年。

三、技术规格

|  | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接警通信基础系统 | UPS电源 | 主机功率：≥1KVA，带3个不小于10A保险切不少于八孔的电源插座； 后备电池：2块12V,38AH，全密封铅酸免维护电池，铁质电池盒集中安装； 电池质保期≥5年。 | 套 | 1 |  |
|  | 火警受理终端 （含操作台） | 1、终端基本参数： 操作系统：预装正版主流安全操作系统； 主板芯片组不低于Q170； 处理器≥i7 6700、CPU频率≥3.4GHz、缓存≥8MB； 内存容量≥4GB； 硬盘容量≥500GB(SATA)； 光驱类型：双层刻录DVD 显卡/声卡：集成显卡/声卡 网络通信 有线网卡1000Mbps以太网卡； I/O接口 ：数据接口2×USB2.0+8×USB3.0； 网络接口RJ45（网络接口） 显示器：19英寸 标配鼠标键盘。 2、操作台基本参数： 定制，材质为冷轧钢板，板材厚度不小于1.2毫米，规格约为2.4米×0.9米×0.8米，颜色为白色亚光，周边为木纹贴皮压缩板，控制台箱体内按标准机柜设计，支持标准19英寸网络机架设备安装，容量应满足12U以上，并配备4个托板，4个少于6孔的PDU插座，6把靠背人造革面料办公椅。 | 套 | 1 |  |
|  | 接警专用打印机 | 最大打印幅面A4 分辨率≥1200×1200dpi 黑白打印速度≥18ppm 处理器≥266MHz 内存≥2MB 双面自动打印 打印方式：激光打印 首页打印时间≤9秒 月打印负荷≥5000页 接口类型USB2.0 介质类型纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片 介质尺寸A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5) 150页进纸盒 | 台 | 1 |  |
|  | 接警专用传真机 | 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉一体 内存 ：≥64MB 网络功能：有线网络打印 接口类型：USB2.0， 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口），RJ-11（传真接口） 打印性能 黑白打印速度：≥18ppm 首页打印时间：≤9秒 复印性能 复印速度：≥18cpm 缩放范围：25-400% 扫描性能 扫描控制器：标准配置 扫描类型：平板+馈纸式 扫描尺寸：平板：216×297mm，ADF：216×356mm 传真性能 传真控制器：标准配置 传真分辨率：300×300dpi 拨号：快速拨号：≥100个 其它性能 液晶显示屏：双行LCD液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 接警通信基础系统 | 办公一体机 | 彩色激光多功能一体机（打印 扫描 复印 传真四合一） 打印功能：高速自动双面打印 幅面：A4 幅面 分辨率≥600×600dpi 打印速度≥21页/分钟 扫描分辨率≥300×300 dpi 扫描速度≥26页/分钟 扫描方式 自动输稿器，接触式图像传感器(CIS)，可直接扫描至电子邮件、网络文件夹、U盘。 复印功能 分辨率：黑白(文本和图片)： 600×600 dpi；彩色(文本和图片)：600×600 dpi 复印速度：黑白： 21页/分钟；彩色： 21页/分钟 复印比例：25%到400% 最大复印页数：99份 传真功能 传真分辨率≥300×300 dpi 传真速度：33.6 kbps 网络功能 高速USB 2.0 端口；内置高速以太网10/100/1000 Base-TX网络端口；前置USB端口 | 台 | 2 |  |
|  | 接警联动控制器 | 共8个联动控制通道：通过控制交/直流回路的通断，实现对装置外部连接的警灯、警铃（警号）、广播、照明、车库门等联动设备的启动和停止；联动控制的回路数8路，可以级联增加控制路数；主机部分安装于操作台内部，须根据房间及操作台大小和摆放位置定制桌面手动弱电控制开关，此控制开关与主机部分开关互为备份。 具有电铃控制键、警灯控制键、火警控制键、麦克风音量调整功能 电源输入：AC，180V-250V（50Hz）； 控制通道输入及输出：AC<250V/3A ；DC<30V/3A，控额定电压为220 V的85%～110%范围内，额定电流不小于10A；直流回路额定电压为24 V的±10%范围内，额定电流不小于3A 数据通信接口采用RS232串行接口，其物理特性和电特性符合相应的国家标准； 各通道开启时间超过10分钟自动关闭 中队联动控制系统中间件，系统功能: 能与现有的119火警调度软件相兼容，实现与指挥中心一键式联动控制； 控制面板按键标示清晰； 麦克风功能可单独开启； 具备联动控制功能，可控制声、光、电等设备； 具备派单告警功能，指挥中心电子调派单到达后自动声、光联动； 具备故障告警功能，系统故障时自动声、光告警提示； 具备其他自定义联动设备控制功能。 | 台 | 1 |  |
|  | 火警广播设备 | 输出功率≥360w 输出方式：70V定压输出 辅助输出：600Ω，1V 话筒输入：600Ω，10mv，不平衡 线路输入：10K Ω，250mv，不平衡 频率响应：60Hz~18KHz 失真度：<0.1% 信噪比≥66dB， 带幻象电源平衡式MIC输入，内置MP3播放器，收音音源及钟声的警笛 各音源的音量均对立可控，具有高音及低音音调控制 收音具有FM／AM频段选择，手动／自动搜索功能； 具有LCD显示，可显示MP3／收音的工作状态 具有过温、过载、短路保护功能，保护的同时蜂鸣报警 鹅颈话筒1支 | 套 | 1 |  |
|  | 网络交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 包转发率≥6.6Mpps 背板带宽≥19.6Gbps MAC地址表≥8K VLAN功能：支持 网络标准：IEEE 802.1Q、IEEE 802.1D、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1X 接口类型：10/100Base-TX、10/100/1000Base-T、1000Base-X SFP 网管功能：支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置;支持HGMP v2集群管理;支持SNMP v1/v2/v3，WEB网管;支持RMON 1，2，3，9组MIB;支持QuiView网管系统、支持WEB网管、支持系统日志、支持分级告警 传输模式：全双工/半双工自适应 端口数量：≥26个 | 台 | 2 |  |
| 接警通信基础系统 | 模拟训练系统工作站 | 1、计算机： 操作系统：预装正版主流安全操作系统； CPU≥i5 6500； CPU频率≥3.2GHz； 核心/线程数：四核心/四线程； 内存容量≥4GB； 硬盘容量≥500G 光驱类型：DVD刻录机； 集成显卡/声卡； 有线网卡 1000Mbps以太网卡； 数据接口：USB2.0； 视频接口：VGA； 网络接口：RJ45（网络接口）； 显示器：≥19英寸； 标配鼠标键; 2、操作台： 定制。参考规格：1.2×0.6米×0.75米，白色亚光压缩板材质，桌面预留计算机穿线孔，带轨道式键盘托盘，桌面右侧下方带3个抽屉，配备1把非轮式办公椅。 | 套 | 10 |  |
|  | 语音电话系统 | 电话交换机 外线容量：≥4 分机容量：≥16 拨号模式：音频/脉冲 其他特性：内建包括来电显示、群组接听、电话会议功能、热线、日╱夜间模式、通话转接、门口机联机、内建语音消息、以及长途电话限制拨号等多项功能，完整提升通讯环境质量与企业界的工作效率，带电脑话务员功能、含编程数字电话总机1部。 含模拟电话机5部 产品类型：普通电话 屏幕显示：年、月、日、星期、时钟显示 免电池设计 | 套 | 1 |  |
|  | 录音录时设备 | 需与“语音电话系统”配套 具有自动录音、数字录音、芯片录音功能。 录音时间≥1100小时 保存信息录音条数最大可支持65000条 放音特性采用高保真录音技术, 高品质语音播放, 音质清晰、柔和 检索功能按照日期查询: 用户输入需要查询的日期, 机器自动播放该日期的全部所有录音; 按照序号查询: 用户输入指定的录音序号, 机器自动播放所查询到的该条录音; 按照电话号码查询: 用户输入指定的电话号码, 提供录音电话管理软件以便用户通过PC机使用检索、查询、复制、删除等录音管理功能. 接口类型USB 2.0 支持在挂机状态下可以按序号、日期及号码三个条件自由查询及回放以前的录音，支持快进、快退、暂停、音量大小调节等操作；录音被删除后会存储在回收站内，可以查听也可以对其进行还原，回收站可以存储一个半小时录音内容；屏蔽骚扰电话功能黑白名单可各设置60组的16位电话号码。 | 套 | 1 |  |
|  | 笔记本电脑 | 操作系统：预装正版主流安全操作系统 CPU≥i7-7500U双核 Intel核芯显卡 内存容量≥8GB 硬盘容量≥1TB 显卡类型：独立显卡 显存容量≥2GB 显示器规格：15英寸 显示比例：宽屏16：9 屏幕类型：LED背光 通信：内置蓝牙、局域网10/100Mbps、无线局域网 端口：USB2.0，音频端口，耳机、麦克风二合一接口，显示端口，HDMI接口，RJ45，USB3.0， 内置扬声器，内置麦克风 全尺寸键盘，触摸板，网络摄像头，读卡器，MMC；SD；SDXC；SDHC 内置≥6芯锂离子电池 配原装便携包和鼠标 | 台 | 2 |  |
|  | 车载终端 | 设备类型：便携式同频中继台 工作频段：400-470MHz 多频点预置、切换；呼叫建立时间≤1s；电池容量：≥10AH； 发射功率：5W可调节； 配置参数：中继台x2套、充电器x2个、便携式线轴x2、设备箱x1；每套线轴配备不小于50米消防通信电缆，电缆拉力≥4500N； 消防通信电缆:具有通信、安全绳、荧光导向三种功能； 总重量≤8KG。 | 套 | 1 |  |
| 视频图像指挥系统 | 视频指挥系统 | 视频会议终端（高清） | 可与总队视频会议系统实现互联互通 1、嵌入式终端设备，分体式设计。通信框架协议：支持ITU-TH.323和IETF SIP通信标准；视频编解码协议：H.264 HighProfile、H.264；音频编解码协议： G.711、G.722、G.722.1、G.719、G.729；双流协议：H.239；呼叫带宽：56K-8M；视频分辨率：1080p、720p、4CIF、VGA、CIF；数据内容分辨率：1280x1024； 安全加密：DES、MD5、SSL、H.235；接口：4个1920×1080高清视频输入接口，3个1920×1080高清视频输出接口、1个100M/1000M自适应网口，4个音频输入接口、4个音频输出接口，1个COM接口；支持双屏显示、支持IP网络数据共享。 2、高清摄像机 1/2.8 HD CMOS成像，207万有效像素；1080p/720p@60fps；20倍光学变焦；水平旋转范围±170°，水平旋转速度0.1°~60°/s；垂直旋转范围-30°~+90°，垂直旋转速度0.1°~30°/s；视频输出接口HDMI、HD-SDI；支持协议VISCA、Pelco-D、Pelco-P；支持255个预置位，可正装、吊装、壁装。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 会议音响 | 会议音响2只（带移动支架） 规 格: 10英寸/2分频 频率响应: 100Hz-18KHz 阻 抗: 8Ω 额定功率: 100W-150W 最大声压: 120dB 连接方式：音箱卡龙 安装方式：壁挂式、支架式 功能：语音型，左右可调160° 会议功放1台 设置多种保护电路，包括一短路、压缩、压限、过流、过压、过温、直流及超高频过失真等保护，并设有音量渐大功能 主声道输出功率：8Ω 200W×2 频率响应：20-20KHZ 信噪比≥70dB 失真率≤0.1% 标准机柜安装 调音台1台： 频率响应：20Hz～20KHz 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座、SUB 双声道6.35插座 单声道输入配备高品质话筒放大器。 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 外置式低噪声电源设计。 备有录音输入输出功能 最大输出电平:19dBm 剩余噪声：-75dB 信噪比：71dB 等效噪声源输入电动势-12dBm 耳机输出功率：40mw 均衡： 低频80Hz±15dB 中频2.5KHz±15dB 高频12KHz±15dB 增益控制：单声道：-55dB～0dB。立体声：-10dB～0dB 频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB) 总谐波失真+噪声：≤0.05% 开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示 无线手持话筒1套(1台主机和1个话筒) 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 音频输出：0-300mV/600Ω 平衡输出：0-300mV/600Ω 动态范围：≥105dB 显示：液晶显示频道数 会议鹅颈话筒2个 换能方式:电容式 频率响应: 40Hz-16KHz 指向性: 超心型指向 输出阻抗:75Ω 灵敏度: -40dB±2dB 配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公 输出、指示：不平衡、座灯、管灯 抗手机、电磁、高频干扰 设备机柜1个 定制专业音响防尘机柜，参考规格：600mm×600mm×1200mm，内含减震夹层，可四面打开。 | 套 | 1 |  |
| 视频图像指挥系统 | 视频指挥系统 | 投影设备 | 亮度≥4000流明 对比度≥20000:1 标准分辨率：1024×768 最高分辨率：1600×1200 扫描频率：水平：15-102kHz 垂直：23-120Hz 光源类型：超高压汞灯 光源功率≥240W 光源寿命：正常模式：4000小时 变焦方式：手动变焦 聚焦方式：手动聚焦 投影比：1.96-2.15 投影尺寸：30-300英寸 屏幕比例：4:3 电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p 视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM 扬声器：2W×1 输入接口：1×VGA接口（V-Sync） 1×S-Video输入（Mini DIN 4针） 1×Composite Video输入（RCA） 2×HDMI（v1.4a） 1×3.5mm音频输入 输出接口：1×VGA输出口（for computer 1 only） 1×3.5mm音频输出 控制接口：1×USB Type A（5V/1.5A） 1×USB（Type Mini B）（Download & Page up/down） 1×RS232（DB-9针） 产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：29dB 电源功率：320W，待机功率：＜0.5W 投影幕120英寸电动，白塑材质 需配备1个同型号投影机灯泡 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电视设备 | 屏幕尺寸：≥65英寸 分辨率：3840×2160 屏幕比例：16:9 背光灯类型：LED发光二极管 输出功率≥20W 音效特点3D音效，HD音效，电视音频连接，虚拟环绕声： 智能互联智能互动：电视至手机-镜像，手机至电视-镜像，DLNA，智能浏览 网络功能有线：WiFi直连 USB媒体播放支持，视频/音频/图像 数字一体机地面无线数字接收模块：DTMB，DVB-C HDMI接口3×HDMI 网络接口1×网络接口 USB接口2×USB接口 其他接口1×分量输入 1×AV输入 1×音频输出硬件配置 含设备移动支架，能将电视机、视频会议设备及摄像头安装在支架上 | 套 | 2 |  |
|  | 图像监控系统 | 高速智能红外球形摄像机 高速智能红外球形摄像机 高速智能红外球形摄像机 | 室外高速智能红外球型摄像机 补光方式 红外 2D降噪 支持 3D降噪 支持 OSD 支持 ROI 支持 RS485控制接口 采用半双工模式，支持云台控制和在线升级，协议支持：中国安防行业协议、Pelco P/D，协议支持自动识别 SD卡接口 内置Micro-SD卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 SVC 支持 主码流分辨率及帧率50fps(1920×1080) 云台功能：支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 人脸智能检测 支持； 传感器≥200万像素，≥1/2.8英寸 CMOS 信噪比 ≥55dB 信息显示 支持 光圈值 F1.2～F3.5 焦距 5.5mm~220mm 数字变倍 16倍 最低照度 彩色：0.005Lux@F1.2 黑白：0.0005Lux@F1.2 0Lux（红外灯开启） 全景云台 支持 区域聚焦 支持 垂直范围：-20°～90° 自动翻转180°后连续监视 增益控制：自动/手动 子码流分辨率及帧率：支持50Hz:25fps(704×576) 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单） 定时任务 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 应用编程接口 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持第三方管理平台接入 强光抑制 支持 报警联动 抓图/预置点/巡航/巡迹/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件 报警输入 7 路开关量输入(0～5V DC) 报警输出 2 路，支持报警联动 断电记忆 支持 方位角信息显示 支持 日夜模式 自动ICR滤光片彩转黑 时间显示 支持，如：星期，日期 智能 支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持穿越围栏、拌线入侵、区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤;可配合巡航功能组合各种智能规则切换巡航 智能检测 视频动态/遮挡检测,网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测 模拟接口 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 水平范围 0°～360°连续旋转 水平解析度 ≥1100TVL 浏览器 支持IE7以上版本（包含IE7） 谷歌，火狐，苹果等非IE游览器用户管理 多级用户权限管 电子快门 1/1～1/30000s 电子防抖 支持 电源 AC24V±25% /3A 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 空闲动作 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 第三码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080) 网络接口 千兆RJ45 网口，支持100M/1000M 网络数据 聚焦模式 自动/半自动/手动 背光补偿 支持 自动巡航 8条, 每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 5条 补光控制 倍率优先/手动（近灯、远灯） 补光角度 根据焦距可变 视场角 60.7º~1.89º 视频压缩 H.265, H.264Main/High/Baseline Profile, MJPEG 语音对讲 支持 调用预置点速度 水平：240°/s 垂直：200°/s 选配支架 PFB303W(壁装,臂长255mm);PFB300C(吊装,连接杆长度为200mm) 透雾功能 光学/电子 键控速度 水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s 长焦限速 支持 防护等级 IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准 隐私遮挡 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 音频压缩 G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 音频输入 音频输入(line in / mic in兼容输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10% 音频输出 线性电平，阻抗:600Ω 预置点 300个 星光等级 星光级 其他特性 光学透雾 接口类型 BNC接口+RJ45接口+485接口 补光距离 ≥220m 可用硬盘录像机控制并根据消防队营区现场实际情况确定安装方式，如需立杆安装，立杆需单独报价。 室外高速智能红外球型摄像机 补光方式 红外 2D降噪 支持 3D降噪 支持 OSD 支持 ROI 支持 RS485控制接口 采用半双工模式，支持云台控制和在线升级，协议支持：中国安防行业协议、Pelco P/D，协议支持自动识别 SD卡接口 内置Micro-SD卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 SVC 支持 主码流分辨率及帧率50fps(1920×1080) 云台功能：支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 人脸智能检测 支持； 传感器≥216万像素，≥1/2.8英寸 CMOS 信噪比 ≥55dB 信息显示 支持 光圈值 F1.2～F3.5 焦距 5.5mm~220mm 数字变倍 16倍 最低照度 彩色：0.005Lux@F1.2 黑白：0.0005Lux@F1.2 0Lux（红外灯开启） 全景云台 支持 区域聚焦 支持 垂直范围：-20°～90° 自动翻转180°后连续监视 增益控制：自动/手动 子码流分辨率及帧率：支持50Hz:25fps(704×576) 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单） 定时任务 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 应用编程接口 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持第三方管理平台接入 强光抑制 支持 报警联动 抓图/预置点/巡航/巡迹/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件 报警输入 7 路开关量输入(0～5V DC) 报警输出 2 路，支持报警联动 断电记忆 支持 方位角信息显示 支持 日夜模式 自动ICR滤光片彩转黑 时间显示 支持，如：星期，日期 智能 支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持穿越围栏、拌线入侵、区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤;可配合巡航功能组合各种智能规则切换巡航 智能检测 视频动态/遮挡检测,网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测 模拟接口 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 水平范围 0°～360°连续旋转 水平解析度 ≥1100TVL 浏览器 支持IE7以上版本（包含IE7） 谷歌，火狐，苹果等非IE游览器用户管理 多级用户权限管 电子快门 1/1～1/30000s 电子防抖 支持 电源 AC24V±25% /3A 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 空闲动作 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 第三码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE 网络接口 千兆RJ45 网口，支持100M/1000M 网络数据 聚焦模式 自动/半自动/手动 背光补偿 支持 自动巡航 8条, 每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 5条 补光控制 倍率优先/手动（近灯、远灯） 补光角度 根据焦距可变 视场角 60.7º~1.89º 视频压缩 H.265, H.264Main/High/Baseline Profile, MJPEG 语音对讲 支持 调用预置点速度 水平：240°/s 垂直：200°/s 选配支架 PFB303W(壁装,臂长255mm);PFB300C(吊装,连接杆长度为200mm) 透雾功能 光学/电子 键控速度 水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s 长焦限速 支持 防护等级 IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准 隐私遮挡 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 音频压缩 G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 音频输入 音频输入(line in / mic in兼容输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10% 音频输出 线性电平，阻抗:600Ω 预置点 300个 球机尺寸 6寸 星光等级 星光级 分辨率 200W 光学变倍 40倍 编码方式 H.265/H.264 报警接口 7进2出 供电方式 AC24V 其他特性 光学透雾 接口类型 BNC接口+RJ45接口+485接口 补光距离 ≥220m 可用硬盘录像机控制并根据消防队营区现场实际情况确定安装方式，如需立杆安装，立杆需单独报价。 | 个 | 4 |  |
| 视频图像指挥系统 |  |  |  |  |  |  |
| 视频图像指挥系统 视频图像指挥系统 | 图像监控系统 | 高速智能红外球形摄像机 | 2）室内红外智能球型摄像机 补光方式 红外 2D降噪 支持 3D降噪 支持 ROI 支持 SD卡接口 内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 SVC 支持 主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080) 云台功能 支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 人脸智能检测 支持 传感器≥200万像素 信噪比 ≥55dB 信息显示 支持 光圈值 F1.6～F3.5 功耗 13W/22W(红外灯、加热器开启） 区域聚焦 支持 变倍速度 约3.5s 同时预览用户数 最多20路（总带宽48M） 图像传感器 1/2.8英寸 CMOS 垂直范围 -15°～90° 自动翻转180°后连续监视 增益控制 自动/手动 子码流分辨率及帧率 50Hz:25fps 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单） 安装方式 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 定时任务 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 宽动态 支持 应用编程接口 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T 28181、PISA)、支持SDK 和第三方管理平台接入 强光抑制 支持 报警联动 抓图/预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件 报警输入 2 路开关量输入(0～5V DC) 报警输出 1 路，支持报警联动 数字变倍 16倍 断电记忆 支持 方位角信息显示 支持 日夜模式 自动ICR滤光片彩转黑 时间显示 支持，如：星期，日期 智能 绊线入侵、区域入侵、物品遗留与物品消失 智能检测 视频动态/遮挡检测、网络断开检测、IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测 最低照度 彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 最大图像尺寸 1920×1080 水平范围 0°～360°连续旋转 水平解析度 ≥1000TVL 浏览器 支持IE7以上版本（包含IE7） 谷歌，火狐，苹果等非IE游览器 光学变焦≥20倍 用户管理 多级用户权限管理 电子快门 1/3～1/30000s 电源 DC12V/3A±10%或POE-AT供电（含红外控制电路） 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 空闲动作 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 第三码流分辨率及帧率 25fps(1280×720) 网络接口 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 聚焦模式 自动/半自动/手动 背光补偿 支持 自动巡航 8条, 每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 5条 补光控制 倍率优先/手动（近灯、远灯） 补光角度 根据焦距可变 视场角 水平：61°～2.8°（近焦到远焦） 视频压缩 H.264MainProfile/H.265/M-JPEG 语音对讲 支持 调用预置点速度 水平：240°/s 垂直：200°/s 近摄距 100mm～1000mm（近焦到远焦） 支架：壁装,臂长约255mm 透雾功能 支持 键控速度 水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s 长焦限速 支持 防护等级 IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准 隐私遮挡 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 音频压缩 G.711a/G.711mu/AAC 音频输入 音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10% 音频输出 线性电平，阻抗:600Ω 预置点 300个 星光等级 星光级 补光距离 ≥100米 |  |  |  |
|  | 图像监控系统 | 监视器 | 面板尺寸:不小于22英寸 16:10 分辨率:1680 x 1050 亮度:500cd/㎡ 对比度: 1500:1 响应时间:≤5ms 1路HDMI输入 复合视频输入:2 (BNC x 2) D-15针RGB输入:1 复合视频输出:2 (BNC x 2) 可壁挂安装 | 台 | 1 |  |
|  |  | 八路硬盘录像机 八路硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 支持最大8路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps 支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持8路视频回放 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持8 个SATA接口，单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 实配8个SATA接口4TB监控专用硬盘 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、8路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和两网分离 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持双系统备份功能，支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持4K分屏功能，支持单通道的全屏、1+3和1+5预览分屏模式，Web端支持4K分屏回放 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持自定义分隔，用户可以根据需求设置显示分隔数 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆 支持人脸侦测、场景变更、拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动 支持所有IPC实现后智能，支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护等多种智能分析，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理 支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放 支持车辆检测，对车牌、车型、车标、颜色、监控地点进行检测，根据黑白名单设置，异常时进行告警上报并进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放 支持鱼球联动功能，支持鱼眼摄像机和球机（可支持3个球机）的全景和细节联动 支持视频浓缩播放，根据人脸、车牌、通用行为分析，在选定时间段内提炼成对象化的视频 支持视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理 | 台 | 1 |  |
|  |  | 防雷 | 项目监控项目充分考虑电源设备和摄像头防雷保护，需安装防雷器或其他防雷设备。 | 套 | 1 |  |
| 视频图像指挥系统 | 图像监控系统 | 控制键盘 | 主处理器 高性能嵌入式处理器 操纵杆 3D操纵杆 控制方式 三种：网络、RS232、RS485 网络接口 1个网络接口，RJ45，10M/100M自适应 RS232 标准232接口，DB9，控制DVR，间接控制球机； USB接口 1个USB 2.0接口（NKB1000连接SmartPSS，其他型号用来升级程序） RS485 2个485接口 触摸屏 128×64单色点阵屏 操作系统 嵌入式 LINUX | 台 | 1 |  |
| 无线指挥系统 | 一 级 网 基 地 台 一 级 网 基 地 台 | 重量：≤1900g 显示屏：≥320×240像素，65k真彩 显示屏：≥320×240像素，65k真彩，对角线尺寸≥2.8英寸 通话组（TMO）：≥3000个 通话组（DMO）：≥1000个 通讯录：≥2000条记录 文件夹：≥250个 收发短信存储的数量：≥200条 通话组扫描：≥20个通话组 射频技术规格要求： 静态接收灵敏度：≤-116dBm 动态接收灵敏度：≤-106dBm 发射功率：≥3W 定位要求： 跟踪灵敏度：≤-165dBm 定位精度（-130dBm）：≤2.5m的概率≥50% 支持GPS定位，支持两种或以上定位协议无线编程触发条件； 环境适应性要求： 抗跌落、抗冲击、抗振动：同时支持ET300019S标准和MIL-STD-810D/E/F标准。 防尘防水：达到或优于IP54 人机接口要求： 中文显示及输入：支持并具备多种输入法 屏幕翻转：支持 长短信功能：单条短信可编辑、接收的汉字≥500个 键盘锁定：同时具备手动和自动锁定功能 区域选择/倾向基站：支持 语音业务（组呼）要求 单站集群提示：支持 通播组呼叫：支持 背景组（隐藏组）：支持 紧急呼叫TMO：支持 紧急呼叫DMO：支持 紧急呼叫“热麦”：支持 迟后进入：支持 动态组数量：≥200个 扫描：支持 讲话方身份显示：支持 优先级监听：支持 语音业务（私密呼叫）要求 半双工/全双工：支持 灵活拨号（滚动，缩位，直接，字母搜索，重拨）：支持 大音量/小音量：支持 来电显示：支持 预占优先：支持 语音业务（电话）要求 全双工：支持 免提：支持 灵活拨号（滚动，直接，字母搜索，快捷，单键，重拨）：支持 DTMF二次拨号：支持 数据业务要求 短信组发:支持 预定义数据库查询模板:支持，用于短信查询只发送有效字段 可4时隙捆绑分组数据:支持 单键发状态消息:支持 同时短数据和语音:支持 安全业务要求 鉴权:明码/加密模式 安全密钥配置工具:支持 键盘删除密钥:支持 遥毙、遥开:支持，被遥毙的用户机不可加电开机或换网再用 分组数据用户鉴权:支持 用户安全性要求 专用紧急呼叫键：支持 紧急模式标识:支持 屏保:支持 通话组锁定:支持 禁止发射:支持 侦听:支持 用户界面要求 菜单专用软键:支持 侧面可编程专用功能软键:支持 数字键盘编程功能:支持 菜单快捷键编辑：支持 键盘音开关：支持 提示音开关：支持 背光灯：支持 键盘编辑通讯录：支持 呼叫记录：未接，已接，呼出列表：支持 标准配置： 主机、电源线、车架、吸盘天线、手咪、扬声器、尾插、说明书各一；提供机箱一个 | 套 | 4 |  |
| 无线指挥系统 |  |  |  |  |  |
|  | 二级网手持台 | 机身颜色：黑色 机身重量： ≤400g 显示屏:有，≥130×90像素，256k真彩 机身尺寸：≤130 mm×55 mm×40 mm 电池容量：≥1800mAh 规格特性： 频段：800频段 通话组（TMO）：≥3000个 通话组（DMO）：≥1000个 通讯录：≥2000条记录 文件夹：≥250个 收发短信存储的数量：≥200条 通话组扫描：≥20个通话组 静态接收灵敏度：≤-114dBm 动态接收灵敏度：≤-105dBm 发射功率≥1.8W 定位要求： 跟踪灵敏度：≤-160dBm 定位精度（-130dBm）：≤2.5m的概率≥50% 定位天线位置：集成在天线内 支持GPS和北斗双模，支持两种或以上定位协议无线编程触发条件 抗跌落、抗冲击、抗振动：同时支持ET300019S标准和MIL-STD-810D/E/F标准。 防尘防水：≥IP65 中文显示及输入：支持并具备多种输入法（包括拼音、笔划、简体等） 长短信功能：单条短信可编辑、接收的汉字≥500个 键盘锁定：同时具备手动和自动锁定功能 前向扬声器：支持 双麦克风：支持 区域选择/倾向基站：支持 语音业务（组呼）：支持 单站集群提示：支持 具备组呼功能 具备个呼功能 背景组（隐藏组）：支持 紧急呼叫TMO ：支持 紧急呼叫DMO ：支持 迟后进入：支持 动态组数量：≥200个 扫描：支持 讲话方身份显示：支持 优先级监听：支持 语音业务（私密呼叫）：支持 半双工/全双工：支持 灵活拨号（滚动，缩位，直接，字母搜索，重拨）：支持 大音量/小音量：支持 来电显示：支持 预占优先：支持 语音业务（电话）要求 全双工：支持 免提：支持 DTMF二次拨号：支持 数据业务要求 短信组发：支持 预定义数据库查询模板：支持，用于短信查询只发送有效字段 多用户同时在线分组数据信道：支持 单键发状态消息：支持 PEI接口：支持 同时短数据和语音：支持 安全密钥配置工具：支持 键盘删除密钥：支持 遥毙、遥开：支持，被遥毙的用户机不可加电开机或换网再用 分组数据用户鉴权：支持 专用紧急呼叫键：支持 紧急模式标识：支持 屏保：支持 通话组锁定：支持 禁止发射：支持 侦听：支持 菜单专用软键：支持 侧面可编程专用功能软键：支持 数字键盘编程功能：支持 字体大小调节：支持 菜单快捷键编辑：支持 键盘音开关：支持 提示音开关：支持 可配置通知音：支持 背光灯：支持 键盘编辑扫描列表：支持 键盘编辑通讯录：支持 通话期间调用菜单：支持 呼叫记录：未接，已接，呼出列表：支持 标准配置：主机、导管耳机、充电器、天线、腰卡、说明书各一；1800mAh锂电池2块 | 部 | 12 |  |
| 无线指挥系统 |  |  |  |  |  |
|  | 三级网手持台 | 机身颜色：黑色 机身尺寸：≤122×56×36.4 mm （装备1500 mAh） 机身重量：≤310g（装备1500 mAh锂电池） 显示屏:有，可现实两行内容 电池容量：≥1500 mAh锂电池 规格特性： 信道数量：≥256个 频率范围：403-527MHZ 输出功率： ≥4W 语音播报：有 平均工作时间：（装备1500 mAh锂电池）模拟：≥8小时，数字：≥11.5小时 防护等级：≥IP55 工作模式：数模双用 应急按钮：可编程 键盘 ：半键盘 显示屏 ：黑白 强行发射中断(解码) ：支持 数字私线 ：有 私线 ：有 语音提示 ：有 信令 ：MDC（编码/解码），Quik-Call II（编码/解码），DTMF 编码 可编程按钮 ：有 音控传输 (VOX) ：有 超时定时器 ：有 脱网功能 ：有 扫描类型： 正常, 优先级, 双优先级, 多余信道删除, 通话组, 所有组, 系统全呼, 回原信道 电话簿 ：有 组呼 ：有 信道间隔：12.5kHz, 25kHz 信道扫描 ：有 呼叫人ID ：有 呼叫铃声：有 繁忙信道锁定 ：有 支持时分多址（TDMA）双时隙工作模式 军标 ：810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G 降噪软件 ：有 频率稳定性：±0.5ppm 模拟灵敏度：(12dB SINAD)典型0.3 μV0.22μV(典型) 数字灵敏度：0.22μV(0.19μV典型) 互调(TIA603D)：70dB 邻近信道选择(TIA603A)-1T：60dB@12.5kHz / 70dB@25kHz 邻近信道选择(TIA603D)：45dB@12.5kHz / 70dB@25kHz 杂散抑制：70dB 额定音频：0.5W 交流声与噪声：-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz 音频响应：TIA603D 传导杂散发射：-57dBm 信道间隔：12.5 kHz/ 25kHz 频率稳定性：±0.5ppm 调制限制：±2.5kHz@12.5kHz；±5.0kHz@25kHz FM交流声与噪声：-40dB@12.5kHz；-45dB@25kHz 传导/辐射：36dBm< 1GHz；-30dBm> 1GHz 临近信道功率：60dB@12.5kHz；70dB@25kHz 音频响应：TIA603D 音频失真：3% 4FSK数字调制：12.5kHz数据：7K6θF1D和7K6θFXD 12.5kHz语音：7K6θF1E和7K6θFXE 12.5kHz语音和数据：7K6θF1W 数字话音编码器类型：AMBE+2TM 数字协议：-ETSI TS 102 361-1,-2,-3 其他功能： 充电器可以识别电池的使用状态和历史，电池的工作时间比普通模拟对讲机长40% 具有可以升级做IP基站互联自动漫游或者集群功能 具有允许用户开发定制的数据应用程序用于调整对讲机功能 具有利用先进的前向纠错编码技术将噪声影响降到最低的技术 具有通过软件升级增加无线对讲及系统功能，以扩充容量和加大覆盖范围。 标准配置： 主机、导管耳机、线充、座充、天线、腰卡、说明书各一；1500mah锂电池2块； | 部 | 30 |  |
| 无线指挥系统 |  |  |  |  |  |
|  | 800兆电台联排充 | 满足不少于6部电台或电池同时充电 | 台 | 2 |  |
|  | 400兆电台联排充 | 满足不少于6部电台或电池同时充电 | 台 | 5 |  |
|  | 移动指挥终端 | 操作系统：不低于Android 5.1 存储容量：≥64GB 核心数量：八核 系统内存：≥3GB 扩展支持：Micro SD 可扩展容量：≥128GB 屏幕尺寸：≥10英寸 屏幕分辨率：≥1920x1200 屏幕比例： 16:10 屏幕类型：IPS 指取设备：触摸 WiFi功能：支持 内置3G：支持 内置4G：支持 3G类型：联通3G/移动3G 4G类型：联通4G/移动4G 蓝牙功能：支持 音频接口：3.5mm USB接口：有 扬声器：有 麦克风：有 摄像头：有 摄像头像素:后置1300万摄像头/前置500万摄像头 多点触控:支持 GPS导航:内置GPS芯片 电影播放:1080p 重力感应:支持 电池类型:锂电池 输入电压:5V | 部 | 1 |  |
|  | 火 场 单 兵 图 传 设 备 | 图传采集终端 操作系统：Android CPU内存：不低于四核1.8GHz 内存≥2GB 显示屏：4英寸，电容触摸屏； 分辨率800×480dpi 外置视频：标准HDMI接口，并同时支持HDMI转AV线接口输入，可接DV-HDMI输出 内置视频：800万内置摄像头 视频编码：H.264编码；支持双码流 存储：TF卡存储；支持128GB容量 4G网络：支持中国电信、联通、移动4G/3G 共7种网络制式；频段全覆盖 WIFI网络：支持WIFI无线传输 蓝牙：支持4.1版本；对接蓝牙耳机用于音频通话 音频：3组双向通道；3选1使用；优先级：蓝牙>mic插口>内置 定位系统：可将北斗/GPS地理信息坐标上传到图像综合管理平台 传感器：内置重力传感器；内置震动模块 电源：标配7.4V/3200mAh电池，2块电池支持工作时间不少于6小时 传输时延：不大于3秒 手动报警：支持按钮SOS一键式手动报警，同时上报平台和集群用户 双向对讲：支持按钮PTT一键式对讲，支持终端与平台全双工双向语音对讲 其他：智能纠错技术、网络修复技术和自适应传输技术，可保障在无线传输条件下实现清晰流畅的音视频传输 提供全功能（图像、语音、地理信息坐标等）二次SDK开发包，支持微信网页回放视频 图像采集摄像机 类型 高清数码摄像机 传感器像素 ≥328万总像素，不小于1/4.85英寸 动态有效像素 ≥207万像素 光学变焦倍数 32倍光学变焦，57倍优化变焦 影像处理器 不低于DIGIC DV 4 高速影像处理器 影像稳定器 光学影像稳定系统(镜头位移型)和电子影像稳定系统(纵轴和横轴防抖采用电子式)，具备智能IS功能 录制格式 AVCHD MPEG-4 AVC/H.264和MP4 存储介质 ≥16GB/单卡槽(SD/SDHC/SDXC) 输入输出接口 USB、分量输出、复合输出、HDMI、麦克风、 AV输出、冷靴/微型热靴 电池 锂电池 液晶屏尺寸 ≥3.0英寸 触摸屏 支持 曝光补偿 支持(+/-12级) 程序自动曝光模式 智智慧自动拍摄模式/程序自动模式/场景模式/电影模式 白平衡 自动，日光，钨丝灯，自定义 配备1个三脚架、1个DV包、3块原装电池、32G SD高速存储卡、视频连接线 | 套 | 1 |  |
| 无线指挥系统 |  |  |  |  |  |
| 网络通信基础环境 | 警灯、警铃、广播等设备及布线 | 广播音响线 | 无氧铜200芯线 100米/盘 | 盘 | 10 |  |
|  |  | 警灯电源线 | 纯铜两芯硬线电缆100米/盘，截面积2.5mm2 | 盘 | 10 |  |
|  |  | 警铃电源线 | 纯铜两芯硬线电缆100米/盘 截面积2.5mm2 | 盘 | 10 |  |
|  |  | 吸顶广播 | 额定功率：3W-6W | 个 | 20 |  |
|  |  | 车库壁挂广播 | 额定功率：6W | 个 | 10 |  |
|  |  | 警灯 | AC 220V，5W | 个 | 15 |  |
|  |  | 警铃 | 1、AC 220V 2、4寸（公称直径100mm） | 个 | 20 |  |
|  |  | 维护工具 | 塑料工具箱1个；万用扳手1把；羊角锤1把；5M卷尺1个；21V平推式充电电钻及适配器1套，锂电池1个，电钻连接杆1个，各型号螺丝刀批头不低于36个，加长批头不低于10个，高速麻花钻1.5mm\2mm\2.5mm至6mm共9个规格各1个，木工钻3mm\4mm\5mm至8mm共6个规格各1个；测电笔1把；10m电工胶布10卷；6"钢丝钳1把，6"尖嘴钳1把，6"斜口钳1把；12"沾塑活动扳手1把；5×100mm一字螺丝刀1把，5×100mm十字螺丝刀1把；9V碳性电池20节，网线电话线寻线仪1套；防静电地板吸盘2把。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 其它辅材 | 管件、连接头、线材及系统集成 | - | 1 |  |
|  | 弱电网络综合布线改造 | 有线电视同轴电缆 | SYWV 75-7 (4P四层屏蔽) 100米/盘 | 盘 | 8 |  |
|  |  | 网络双绞线 | 超五类非屏蔽305米/箱 | 箱 | 15 |  |
|  |  | 网络/电话墙座模块 | 标准 | 个 | 50 |  |
|  |  | 有线电视墙座模块 | 标准 | 个 | 30 |  |
|  |  | 网络路由器 | 传输频段:2.4GHz频段；5GHz频段 规格信息：Wan口数量（千兆）1个 Lan口数量（千兆）4个 支持无线桥接 传输标准 IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab 网络协议:TCP/IP协议 | 个 | 5 |  |
|  |  | 网络HUB集线器 | 协议标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3x 接口：8个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 网络介质：10Base-T:3类或3类以上UTP，100Base-TX 5类UTP，1000Base-T 超五类或六类UTP 转发速率：10Mbps:14880pps,100Mbps:148800pps,1000Mbps:148095pps 背板带宽：16Gbps MAC地址表：8K | 个 | 5 |  |
|  |  | 网络配线架 | 1、高度1U 2、超五类24口 3、标准网络机柜配线架 | 个 | 4 |  |
|  |  | 语音电话配线架 | 标准100对110型配线架 | 个 | 2 |  |
|  |  | 网络机柜 | 1、 高度2米 2、 600mm×600mm标准机柜 | 个 | 1 |  |

售后服务要求：

1. 安装和调试：

1.1本项目为交钥匙工程，产生费用由供应商承担。

中标方负责安装、调试、培训及售后服务，供应商报价应充分考虑辅材辅料、人工等各种费用；使用方不再另行支付任何费用。

1.2中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。

2. 技术培训：中标方应负责对买方人员进行专业培训，直至买方能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划并定期进行回访。

3. 售后服务承诺：

3.1免费质保期：免费质保期（包括人工和备件）至少为3年，时间从全部正式验收合格并签署相关文件之日起计算。

3.2 对免费质保期以后，维护费用的计算方法及额度应该作出报价，维修不收工时费，配件只收取成本费，并在合同中约定。所有的版本至少应在三年内免费升级到该公司的最新升级版本；终身维修。

3.3 在质保期内出现的故障中标方能保证在2小时内到达故障现场。一般故障在4小时内解决，特殊故障至少在48小时内解决。保修期结束后，中标方仍应负责提供终身免费维修服务，只能收取零配件成本费，免人工费、交通费等。

4．验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。

产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。

5. 供应商在投标文件中还应明示免费保修期后主要配件收费标准及维修价格优惠等情况。

6. 供应商所报货物的投标单价应不高于同型号产品在其他采购代理机构的中标价或单位自采价格。

7. 供应商提供的投标文件如制作模糊不清、识别困难的内容，将被视为未对招标文件作出实质性响应。

8. 采购中心保留对供应商资格证明文件原件复核的权力，对造假者将按照政府采购相关规定进行查处。

第四部分  供应商报价文件组成及要求

一、报价文件组成

附件1——报价函（格式）

附件2——报价表（格式）

附件3——分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格响应表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——质量承诺书

附件8——售后服务承诺书

附件9——实施组织方案及各项保障措施

附件10——证明货物的合格性和符合招标文件规定的所有文件

附件11——供应商2016年（含）以来类似项目业绩

附件12——其他相关资质及证书

附件13——资格证明文件

13-1营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证书（加盖单位公章的复印件）

13-2 法定代表人授权书原件及受委托人身份证复印件

13-3 报价人的资信证明：会计师事务所出具的2017年度财务审计报告（加盖单位公章的复印件）或银行出具的资信证明（原件）

13-4 报价人的资格声明（格式)

13-5 社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录（包括社保和医保）（加盖单位公章的复印件）

13-6 依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录（加盖单位公章的复印件）

13-7 供应商无违法违规行为承诺书（原件加盖单位公章）

13-8 信用记录查询结果（网站查询结果截图并加盖单位公章）

附件14——中小企业声明函

最终报价表：谈判当天发最终报价表。

二、报价文件的密封和标记

1、报价文件按顺序胶装装订成册，密封并编制目录（A4幅面，一式4份，其中正本1份，副本3份）

2、报价文件用封条在报价文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期。封条上加盖报价人公章和法定代表人印鉴各两枚。报价文件袋正面按照规定加盖报价人公章和法定代表人印鉴各壹枚。

3、如果报价人未按上述要求密封及加写标记，可能会导致废标，北京市大兴区政府采购中心对此概不负责。

说明：报价文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由报价单位的法定代表人或经其正式授权的代表在报价文件上签字并加盖单位印章。全权代表须持有书面的《法定代表人授权书》，并将其附在报价文件中。如对报价文件进行了修改，则应由报价单位的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。报价文件的副本可采用正本的复印件。若正本与副本内容不符，以正本为准。

附件1

报价函（格式）

致：北京市大兴区政府采购中心

根据贵方为(保利融创(河西)消防中队接处警系统)项目采购货物及服务的报价邀请(CGZX-G2018003.BJ),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本1份及副本3份：

1. 报价表

2. 分项报价表

3. 货物说明一览表

4. 技术规格响应表

5. 商务条款偏离表

6. 质量承诺书

7. 售后服务承诺书

8. 实施组织方案及各项保障措施

9. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的所有文件

10.供应商2016年（含）以来类似项目业绩

11.其他相关资质及证书

12.资格证明文件

13.遵守国家有关法律、法规和规章，按谈判文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

14.签字代表宣布同意如下：

（1）附报价表中规定的应提交和交付的货物报价为：

第     包：人民币（小写）：                　元。

人民币（大写）：                  元。

（2）报价人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

（3）报价人已详细审查全部谈判文件，包括第       号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本采购有效期为自谈判之日起90个日历日。

（5）在规定的谈判时间后，报价人保证遵守谈判文件中有关保证金的规定。

15．与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

报价人授权代表：　　　        　　　（签字或签章）

报价人名称（全称）：

报价人开户银行（全称）：

报价人银行帐号：

报价人：　　            　　    　　（公章）

附件2

报价表（格式）

项目编号：CGZX-G2018003.BJ

项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统

报价单位：人民币元

| 序号 | 本包合计（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写 ； 小写 |  |  |

报价人名称：                           （公章）

报价人授权代表(签字或签章):

注: 1.报价人名称处必须写出单位全称并加盖单位红章，合计处写出金额大小写。

2.此表中，本包合计应和附件3中的总价相一致。

附件3

分项报价表（格式）    第   包

项目编号：CGZX-G2018003.BJ      项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统　   报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |

报价人名称：                           （公章）

报价人授权代表(签字或签章):

附件4

货物说明一览表（格式）       第   包

项目编号：CGZX-G2018003.BJ

项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 （含品牌） | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称：                           （公章）

报价人授权代表(签字或签章):

注: 本表要求对货物的组成进行描述（包括随机备品备件工具材料）。

附件5

技术规格响应表（格式）    第   包

项目编号：CGZX-G2018003.BJ

项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称：                           （公章）

报价人授权代表(签字或签章):

注：1、此表应按照技术参数要求逐条填写；如填写情况不详、不实或与其所提供的其它技术资料不符将可能导致废标。

2、“说明”一栏应注明投标规格的“客观依据”，即参数来源。

3、供应商可在除本表外，另附货物性能描述（包括主要性能特征、技术参数）

附件6

商务条款偏离表（格式）    第   包

招标编号：CGZX-G2018003.BJ

项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统

| 序号 | 谈判文件条款号 | 谈判文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称：                           （公章）

报价人授权代表(签字或签章):

附件7

质量承诺书    第   包

北京市大兴区政府采购中心：

(报价单位全称)授权       (全权代表姓名)        (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标编号：（CGZX-G2018003.BJ）项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统(项目编号、项目名称)招标活动，并对此次本公司所报货物郑重承诺：

★  如果因我公司所报货物(含软件)出现产品质量问题或纠纷，所造成的一切后果由我公司承担经济和法律责任。

报价人名称：                           （公章）

报价人授权代表(签字或签章):

附件8

售后服务承诺书    第   包

注：“售后服务承诺”至少应包含以下内容（供应商视情况填写）：

1、免费质保期　   　 年；

2、维护期　    　年（维护期是指免费质保期过后的设备，除部件费外的免费维护期限）；

3、在北京地区有无备件库　    　（有或无）；

4、在北京地区厂家维修网点（地点）　                 ；

5、易损易耗部件保修期　   　年（请列出易损、易耗部件名称）；

6、响应时间　　   小时（指接到用户通知后到达现场时间）；

7、可提供　  　人员、　　  时间的培训；

8、配件供应年限        年（指设备停产后，配件供应的年限）；

9、维修时备件提供时间         （指设备维修时，多长时间能够提供备件）；

10、是否提供电话支持         ，电话          ；

11、供应商和维修点所在位置交通简图

12、其他服务承诺（供应商视情况填写，包括售后服务体系、网点基本情况、本地化服务等）

注：以上各项内容可在本附件后，另附相关附件进行详细说明

报价人名称:                             (公章)

报价人授权代表(签字或签章)：

附件9

实施组织方案及各项保障措施    第   包

包括但不限于以下内容

㈠进度管理方案（包括供货、人员进场、施工安排等计划）；计划开、竣工日期和项目进度网络图；确保工期的技术组织措施；

㈡人员配置方案，项目负责人及技术人员业绩和经验，提供项目组织结构图(自拟)；拟派项目负责人资格证书。

1.项目管理机构配备情况表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 个人参加类似项目的业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人制，我方保证并配备上述项目机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

2.项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |
| 参与的在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

说明：本表须附身份证复印件等证明材料

㈢拟投入的主要施工设备表；

| 序号 | 施工设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

㈣质量保证方案

包括技术规格标准的保证与承诺；对产品交货、质量保证期等的承诺；确保工程质量的技术组织措施；

㈤安全施工与文明施工保障方案

确保安全文明施工的技术组织措施的组织方案。

报价人名称:                             (公章)

报价人授权代表(签字或签章)：

附件10

证明货物的合格性和符合招标文件规定的所有文件

（加盖单位公章的复印件）

1、检测报告、3C认证

2、质量认证

3、新技术、新产品证书

4、节能产品政府采购清单、环保产品政府采购清单

5、厂家在本地售后服务站情况

6、谈判文件要求的其他材料

7、报价人认为应当提供的其他文件资料

附件11

供应商2016年（含）以来类似项目业绩

（加盖单位公章的复印件）

每个业绩资料以合同为依据，合同必须附关键页，遮挡或涂改的无效，合同必须是与最终用户签订的合同

| 项目名称 | 地点 | 主要设备名称及型号 | 数量 | 合同金额 (万元) | 目前状态 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附相应的合同，所报资料不清楚、涂改、遮挡或不全的将视为无效。

报价人名称：                          (公章)

报价人授权代表(签字或签章)：

附件12

其他相关资质及证书

（加盖单位公章的复印件）

包括但不限于以下内容：

1、用户反馈意见

2、信誉证书（如行政主管部门颁发的有关企业诚信的证明材料、银行信用等级证明材料）

3、质量、环境、健康管理体系认证等

4、报价人认为应当提供的其他文件资料

附件13

资格证明文件（格式）

未对以下条款作出实质性响应的将不具备参加评审打分的资格

目     录

13-1 营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证书（加盖单位公章的复印件）

13-2 法定代表人授权书原件及受委托人身份证复印件

13-3 报价人的资信证明：会计师事务所出具的2017年度财务审计报告（加盖单位公章的复印件）或银行出具的资信证明（原件）

13-4 报价人的资格声明（格式)

13-5 社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录（包括社保和医保）（加盖单位公章的复印件）

13-6 依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录（加盖单位公章的复印件）

13-7 供应商无违法违规行为承诺书（原件加盖单位公章）

13-8 信用记录查询结果（网站查询结果截图并加盖单位公章）

附件13-1

营业执照副本

税务（国税、地税）登记证

组织机构代码证

（加盖单位公章的复印件）

附件13-2

法定代表人授权书原件及受委托人身份证复印件

（说明：法定代表人参加报价时出据法人身份证复印件，法定代表人不能参加报价时出具法定代表人授权书原件及受委托人身份证复印件）

本授权书声明：

注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购(含投标和转为其他方式)，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月     日签字生效,特此声明。

法定代表人(签字或签章)：

被授权人(签字或签章)：

单位公章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮  政 编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

法定代表人身份证复印件

或

被授权人身份证复印件

附件13-3

会计师事务所出具的2017年度财务审计报告

（加盖单位公章的复印件）

或银行出具的资信证明

（原件）

说明：

1．投标人在投标文件中，必须提供本单位2017年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2．如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明，银行资信证明应提供原件。

3．银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4．银行资信证明的收受人必须是北京市大兴区政府采购中心，给予其他收受人的资信证明无效。

附件13-4

报价人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原    值：___________________________

净    值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商 业 性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址：　　　　　　　  销售的项目和数量：

# (1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

# (2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

投标人授权代表：                      (签字或签章)

投标人授权代表的职务：

电话号：

传真号：

投标人全称：                          (公章)

附件13-5

社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录

（包括社保和医保）

（加盖单位公章的复印件）

注：1、供应商应提供近半年内连续两个月的社会保障资金缴纳入帐票据复印件。

2、每个月社会保障资金缴纳入帐票据应含：社保和医保费。未提供齐全者，视为未对招标文件作出实质性响应。

3、所提供复印件模糊不清、无法辨识的视同未提供。

附件13-6

依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录

（加盖单位公章的复印件）

注：1、供应商应提供近半年内连续两个月的缴纳税收记录。

2、无缴税记录须提供零申报材料。

3、所提供复印件模糊不清、无法辨识的视同未提供。

附件13-7

供应商无违法违规行为承诺书

（原件加盖单位公章）

北京市大兴区政府采购中心：

我公司在参加本次政府采购项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此声明。

投标人全称：                          (公章)

投标人授权代表(签字或签章)：

附件13-8

信用记录查询结果

（网站查询结果截图并加盖单位公章）

注：

1、信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以上两个网站均需要查询。

2、截止时间：发布招标公告之日起至开标之前均可。

3、其他事项：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）执行。

4、查询入口

“信用中国”网站

中国政府采购网

附件14

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 第五部分 政府采购合同

# （货物类）

合同编号：DXZFCG-HT-G2018003.BJ

招标编号：CGZX-G2018003.BJ

项目名称：保利融创(河西)消防中队接处警系统

货物名称：

需方：北京市大兴区公安消防支队

供方：

签署日期：        年   月    日

合　　　同　　　书

需方：北京市大兴区公安消防支队

供方：

北京市大兴区公安消防支队(需方)在保利融创(河西)消防中队接处警系统中所需             (货物名称)经北京市大兴区政府采购中心以竞争性谈判方式（项目编号：CGZX-G2018003.BJ）在国内进行采购。经评标委员会评定            (供方)为本项目第     包        的成交供应商。需方、供方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；              b.成交结果通知书；

c.报价文件（含澄清文件）  d.竞争性谈判文件（含谈判文件补充通知）

e.合同补充条款或协议；

二. 货物和数量

本合同货物：　　　　　　　　　；数量：　          　；

三. 合同总价

本合同总价为人民币：          整，￥00.00元；

分项价格：1．（货物名称和数量）：       整，￥00.00元；

2．（货物名称和数量）：       整，￥00.00元。

四. 付款直接支付

五. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订生效后45日内供货、安装、调试完毕；

交货地点：用户指定地点。

六. 合同的生效

本合同一式7份，经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

七. 合同一般条款

1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1合同系指需供双方签署的、合同格式中载明的需供双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2合同价系指根据合同约定，供方在完全履行合同义务后需方应付给供方的价格。

1.3货物系指供方根据合同约定须向需方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4服务系指根据合同约定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5需方系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6供方系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7现场系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8验收系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．知识产权

3.1 供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4．包装要求

4.1 除合同另有约定外,供方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1  供方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：           ；合同号：           ；装运标志：         ；

收货人代号：       ；目的地：         ；货物名称、品目号和箱号：     ；

毛重／净重：        ； 尺寸(长×宽×高以厘米计)：           。

5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 供方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6．交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：供方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。

6.1.2  工厂交货：由供方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由需方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   需方自提货物：由需方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 供方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知需方。同时供方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知需方。

6.3  在现场交货和工厂交货条件下，供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运部分所引起的一切后果负责。

7．装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，供方通知需方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知需方。

7.2  如因供方延误将上述内容用电报或传真通知需方，由此引起的一切后果损失应由供方负责。

8．付款条件

本合同付款条件：无预付款，货到验收合格后一次性付清全款。

9．技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

9.1合同生效后 3 天内，供方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给需方。

9.2  另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3  如果需方确认供方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供方将在收到需方通知后  5  天内将丢失资料免费寄给需方。

10．质量保证

10.1 供方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2供方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据需方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由供方承担。

10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11．检验和验收

11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

11.2货物运抵现场后，需方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，需方有权在货物运抵现场后90天内，根据需方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

11.2.1联合验收：

项目资金为预算内且统一结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方和政府采购中心待验收，需方、政府采购中心在接到通知后 10个工作日内组织对供应商履约的验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。需方应当在验收书上签字盖章并承担相应的法律责任。

11.2.2需方聘请相关专业机构验收：

供应商在合同约定的截至日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知需方和政府采购中心待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当按照“委托协议”约定，邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，专业机构验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.2.3需方自行验收：

项目资金为预算外且自行结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方和政府采购中心待验收，需方应当按照“委托协议”约定自行组织对供应商履约的验收，需方验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.3 如果货物的质量和规格与合同不符或在第10条规定的质量保证期内，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，需方将有权向供方提出索赔。

11.4需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，供方有义务为需方监造人员提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知需方。

12．索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方有权根据按检验标准自己检验的结果或有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔。

12.2  在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供方同意退货，可比照上述办法办理或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及需方所遭受损失的数额，经需供双方商定降低货物的价格或由有权威的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3  如果在需方发出索赔通知后2天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方提出索赔通知后2天内或需方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同款或从供方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出不足部分的补偿。

13．延迟交货

13.1供方应按照此次“招标文件”中需方规定的时间交货和提供服务。

13.2如果供方无正当理由迟延交货，需方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，由于供方原因不能按时交货和提供服务的应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。

13.4如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时可以酌情延长交货时间，但需以需方出据的书面批示为准。

14．违约赔偿

14.1  除合同第15条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同。

15．不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立即以书面形式通知另一方，并在事故发生后合理时间内将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在最短时间内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16．税费

16.1  与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，合同价为含税价，所有均由供方缴纳。

17．合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市大兴区仲裁委员会仲裁或向大兴区人民法院提起诉讼。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3  仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18．违约解除合同

18.1 在供方违约的情况下，需方可向供方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向供方追诉的权利。

18.1.1供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2 供方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响需方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害需方的利益的行为。

18.2  在需方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，另行购买全部或部分与未交付的货物类似的货物或服务，供方应承担需方购买类似货物或服务而产生的支出。部分解除合同的，供方应继续履行合同中未解除的部分。

19．破产终止合同

19.1 如果供方破产导致合同无法履行时，需方可以书面形式通知供方，单方终止合同而不给供方补偿。但需方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20．转让和分包

20.1政府采购合同项下的权利义务不得转让。

20.2  经需方同意，供方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除供方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与供方共同对需方连带承担合同的责任和义务。供方将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成的，必须在投标文件中载明。

21．合同修改

21.1 需方和供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22．通知

22.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23．计量单位

23.1  除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24．适用法律

24.1  本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25．履约保证金

25.1 供方应在合同签订后3天内，按约定方式向需方提交合同总价 3％的履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿需方因供方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：

25.3.1支票、汇票或保函。

25.4 履约保证金在招标文件中规定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5 如果供方未能按合同规定履行其义务，需方有权依据第三方证明直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。

25.6 货物通过最终验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证期结束后三十日内，需方将质量保证金无息退还供方。

26．合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以竞争性谈判文件、报价文件、供应商澄清记录为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，需方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由供方递交履约保证金后开始生效。

26.2 本合同一式7份，以中文书写，具有同等法律效力。

26.3 如需修改或补充合同内容，经协商后双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

26.4 需方和供方须主动配合接受结果查究。

八．合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触应以特殊条款为准，特殊条款中没有规定的按本合同一般条款执行。按合同第七条一般条款序号修订下列各项：

1．定义：

(5)需方：本合同需方系指：北京市大兴区公安消防支队。

(6)供方：本合同供方系指：                        。

(7)现场：本合同项下货物安装和运行地点位于需方指定地点。

4．交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为:现场交货。

8．付款条件

本合同付款条件：无预付款，货到验收合格后一次性付清全款。

11．检验和验收

11.2.2本合同项下的货物验收方式为:采购单位自行验收。

需方：北京市大兴区公安消防支队   供  方：

名　　称：(印章)　　　　　　     　　		 名　 　称：(印章)

年    月    日                        		年    月    日

全权代表(签字)：　　        　　　　 	    全权代表(签字)：

地　　址：　　　　　　　　　       　	    地　　址：

邮政编码：　　　         　　　       	    邮政编码：

电　　话：　　　　     　　　　　　　	    电　　话：

开户银行：　     　　　　　　　　　　	    开户银行：

账　　号：     　　　　　　　　　　 　		账　  号：

.完.